## Slide 1: Entwicklung einer Onshore Windenergieanlage
IWES - SHP/52

## Slide 2: Gliederung
Anforderungen
Triebstrang
Rotorauslegung
Turm
Regelung
Sonstiges

## Slide 3: Anforderungen
Onshoreanlage
5,2 MW bei 13 m/s Windgeschwindigkeit
125 m Narbenhöhe
Auslegungspunkt für mittlere Windgeschwindigkeiten von 7,5 m/s
Dreiblatt-Anlage mit aktiver Pitchregelung
Emissionsarm durch niedrigen Blattspitzenspeed (78-85 m/s)

## Slide 4: Triebstrang
Generator
Getriebe
Umrichter
Lagerung

## Slide 5: Generator
Synchrongenerator | Asynchrongenerator
Hoher Wirkungsgrad | Hoher Wirkungsgrad
Wartungsarm (wenn Erregung ohne Schleifringe) | Lange Lebensdauer, wartungsarm
Keine elektrische Leistung für Erregung notwendig (PMSG) | „selbstständiger“ Anlauf möglich
Blindleistungssteuerung möglich | Blindleistungssteuerung möglich
Drehzahlvariabel (Umrichter) | Drehzahlvariabel
 | Geringe Herstellungskosten
Vorteile:

## Slide 6: Generator
Synchrongenerator | Asynchrongenerator
Magnetmaterial teuer für PMSG | Kleinerer Wirkungsgrad zu PMSG
Hoher Regelaufwand | Blindleistungsbedarf aus dem Netz
Läuft nicht selbständig hoch | Teilumrichter
Vollumrichter | 
Nachteile:

## Slide 7: Generator
Eigenschaften | Käfigläufer | Doppelgespeiste
Drehzahlvariable | - | +
Variable Blindleistungseinspeisung | - | +
Schleifringe | + | -
Kühlung | - | +
Leistungsverlust | - | +

## Slide 8: Generator
Doppelgespeister Asynchrongenerator
Einschaltgeschwindigkeit bei 3
Abschaltwindgeschwindigkeit bei 25
Zwischenkreis „Active Frond End“
  Erregung vom Umrichter
Getriebe
Teilumrichter

## Slide 9: Allgemeiner Aufbau
Quelle: https://www.wind-energie.de/infocenter/technik/anlagenkonzepte/konzepte-mit-doppelt-gespeisten-asynchrongenerator

## Slide 10: Quelle: http://www.3d-meier.de/test/test1_0284.jpg
Planetengetriebe
Getriebe
3 stufig
Übersetzung > 1:100
  Getriebemoment
Drehzahl 1200 U/min
Wirkungsgrad: 98%
Große Übersetzung
Hoher Wirkungsgrad
Ruhiger Lauf
Ausgeglichene Lagerkräfte
teuer
Getriebe

## Slide 11: Getriebe
Übersetzung
Schnelllaufzahl 6,8 ; Nenn-WG = 13 ; Rotor = 112m ;
Umlaufgeschwindigkeit: 6,8 = 88,5
Umfang:
Drehzahl des Rotors:
Übersetzung:
2 polig | 4 polig | 6 polig | 8 polig
50 | 25 | 17 | 12,5
199 | 100 | 68 | 50
2 polig | 4 polig | 6 polig | 8 polig
199 | 100 | 68 | 50

## Slide 12: Umrichter
Teilumrichter
  Billiger als Vollumrichter
  Leistungsfaktor zum Netz einstellbar
  Weniger Wirkungsgradverluste
    Direkter Netzanschluss statorseitig
      Keine Regelung
  Rotor über Umrichter
    Baugröße von ca 30%

## Slide 13: Lagerung
Haupt- (Rotor-) Welle Momentenlager
  Kegelrollenlagerpaar
  Getrennter Anbindung von Getriebe und Hauptlager
  Kompakte Anordnung
  Stärkere Integration des Getriebes
3-stufiges Getriebe mit Dreipunktlagerung
Pitch-Lager & Azimut-Lager
    Vierpunktlager (radiale Schrägkugellager)

## Slide 14: Sonstige Komponenten
Bremsen
Zentralschmiereinrichtung
Schwingungsdämpfer
Kühlung
Lüfter
Schaltschränke
Heizung

## Slide 15: Sensorik und Aktoren
Gondelanemometer mit Windrichtungsanzeige (Ultraschall)
Drehzahlsensor
Elektrische Sensoren für Spannung, Ströme und Phasenlage
Schwingungssensoren
Sensoren für Ölstand und Öltemperatur
Gondelposition und Blattwinkelverstellung
  Elektrische Stellmotoren
Drehmomentmanipulation auf Generatorseite
Aktivierung für Bremse

## Slide 16: Auslegung des Rotors
Darstellung der Berechnung
Diskussion der Ergebnisse
Festigkeit des Rotors?

## Slide 17: Auslegung des Rotors (1/3)
Ermittlung der notwendigen Rotorleistung:
  Der Triebstrang habe einen Wirkungsgrad von 85%
   = 6,12 MW
Ermittlung des mittleren Windes über dem Rotor
  Der Wind nimmt mit der Höhe zu!
  Der Mittelwert ergibt sich dann zu:
  =

## Slide 18: Auslegung des Rotors (1/3)
Wahl des Rotordurchmessers
  Mit
  Ergibt sich ein Rotorradius zu 56m
Die Schnelllaufzahl ergibt sich zu 6,8

## Slide 19: Auswahl der Profile
Auswahl anhand der Gleitzahl
„Dicke“ Profile für die Blattwurzel, schlanker werdend zur Spitze
Open source Profile von http://www.airfoildb.com/

## Slide 20: Eigenschaften der Profile

## Slide 21: Profiltiefe und Einbauwinkel
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Einbauwinkel | 53.8919 | 49.4141 | 45.1762 | 41.2536 | 37.6853 | 34.4792 | 31.6213 | 29.0849 | 26.8376 | 24.8458 | 23.0773 | 21.5031 | 20.0974 | 18.8378 | 17.7049 | 16.6823 | 15.7559 | 14.9137 | 14.1453 | 13.4422 | 12.7966 | 12.2022 | 11.6534 | 11.1453 | 10.6736 | 10.2349 | 9.8257 | 9.4433 | 9.0853 | 8.7494 | 8.4338 | 8.1365 | 7.8562 | 7.5915 | 7.341 | 7.1038 | 6.8787 | 6.665 | 6.4617 | 6.2682 | 6.0837 | 5.9077 | 5.7395 | 5.5788 | 5.4249 | 5.2776 | 5.1363 | 5.0007 | 4.8705 | 4.7454 | 4.625 | 4.5092 | 4.3976 | 4.2901 | 4.1864 | 4.0863 | 3.9896 | 3.8963 | 3.806 | 3.7187
ProfilTiefe | 15.1089 | 14.4319 | 13.4811 | 12.4189 | 11.3623 | 10.3761 | 9.4869 | 8.6992 | 8.0069 | 7.3999 | 6.8669 | 6.3977 | 5.9829 | 5.6145 | 5.286 | 4.9915 | 4.7265 | 4.4869 | 4.2695 | 4.0714 | 3.8902 | 3.724 | 3.5711 | 3.4299 | 3.2991 | 3.1778 | 3.0648 | 2.9595 | 2.8611 | 2.7689 | 2.6823 | 2.6009 | 2.5243 | 2.452 | 2.3836 | 2.3189 | 2.2576 | 2.1995 | 2.1442 | 2.0916 | 2.0415 | 1.9937 | 1.9481 | 1.9045 | 1.8628 | 1.8229 | 1.7846 | 1.7479 | 1.7127 | 1.6789 | 1.6463 | 1.615 | 1.5849 | 1.5558 | 1.5278 | 1.5008 | 1.4747 | 1.4495 | 1.4252 | 1.4016

## Slide 22: Rotorauslegung mit qBlade

## Slide 23: Ergebnisse: Leistungsbeiwert

## Slide 24: Ergebnisse - Wellenleistung

## Slide 25: Strukturanalyse
GFK Konstruktion mit Steg
Masse < 24 Tonnen

## Slide 26: Nachlaufeffekte
Turbulenzen im Rotornachlauf
Optimierungs-bedarf!

## Slide 27: Rotor

## Slide 28: Auslegung des Turms
Stahlkonstruktion (E360)
Durchmesser < 4,6 m
Höchste Anforderungen an Dauerfestigkeit

## Slide 29: Lasten
Bis zu 8*10^5 N Windlast
Eigenlasten
Mit SF 1,5  Schräganströmung kann vernachlässigt werden
Statische Auslegung auf Extremlasten
Nachweis der Dauerfestigkeit im Auslegungspunkt
Richtlinien einhalten (DIN EN 61400-1/DIN EN 1993-1)
10^8 Lastspiele
Eigenfrequenz höher als Anregungsfrequenz

## Slide 30: Auftretende Spannungen
E360 Stahl mit 20- 30mm Wanddicke
Spannungen < 220

## Slide 31: Verschiebungen

## Slide 32: Eigenfrequenzen
Erste Eigenfrequenz signifikant größer als höchste Erregerfrequenz (0,25 Hz)

## Slide 33: Ansicht des Turms
Durchmesser untern 8 m
Verjüngung auf den ersten 30 m
Danach reduzierter Durchmesser von 4,6 m

## Slide 34: Regelung
Gierwinkel (Azimut) Windrichtungsnachführung
Generator –/Netzregelung
  Wirkleistungsregelung
  Blindleistungsregelung
Leistungsregelung
  Pitch-Regelung

## Slide 35: Windnachführungsregelung
WEA mit horizontaler Achse in Windrichtung ausrichten
Senkrechte Anströmung auf Rotorebene
  Optimale Windkraft
Aktives System
Windnachführung mit Azimutantrieb
Windrichtung über Gondelanemometer mit Windrichtungsanzeige

## Slide 36: Generator –/Netzregelung
Feldorientierte Regelung
Besteht aus Drehzahlregler auf Basis Stromregler
Modell im Umrichter
  Berechnung der Drehzahl & Drehmoment
Blindleistungsregelung
Wirkleistungsregelung

## Slide 37: Pitch Regelung
Individual-Pitch
Getriebemotor + Ritzel
Unterlast
Teillast
Volllast
Überlast

## Slide 38: Pitch Regelung
Wind
Drehung
Anströmungsgeschwindigkeit
Pitchen zur Leistungsreduktion

## Slide 39: Zusammenfassende Ergebnisse
5,2 MW Nennleistung bei 13 m/s
Pitch-Regelung
25 m/s Abschaltgeschwindigkeit
Laufruhig
Netzfreundlich
Zuverlässig